Примеры оценочных средств для прохождения процедуры оценки профессиональной квалификации «Лифтер»

(в соответствии с  профессиональным стандартом № 314)

Теоретическая часть  профессионального экзамена

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

1.Задание:

Какое устройство пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей неисправно, если возможно открыть дверь шахты при отсутствии кабины на этаже?

- неавтоматический шпингалетный замок или устройство, удерживающее дверь шахты в закрытом состоянии;

- выключатель безопасности, контролирующий закрывание двери шахты;

- выключатель безопасности, контролирующий запирание двери кабины;

- автоматический замок двери шахты.

Практическая часть  профессионального экзамена

Задание № 1

1. Провести проверку исправности замка дверей шахты у лифтов с распашными дверями.

2. Провести мероприятия по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта с автоматическими дверями.

3. Сделать запись о ежесменном осмотре и о проведенной эвакуации.

- Прокомментировать свои действия по предыдущим пунктам.